==============================================================================
METAFONT.DOC f�r METAFONT 2.718 [4b]                               10-Sep-1995
==============================================================================


Inhalt
======

1      Einleitung
2      Installation von METAFONT
2.1      Online-Hilfe f�r mfpm
2.2      Erstellung der Base-Dateien
2.2.1      ...je nach METAFONT-Programmversion
2.2.2      ...und je nach Makropaket
2.2.3      Weitere Einstellungen
2.2.4      Interaktiver Aufruf von makebas
2.2.5      Tips
3      Aufruf von METAFONT
3.1      Kommandozeile
3.2      Optionen
3.3      Anf�hrungszeichen in der Kommandozeile
4      Automatischer Aufruf eines Editors
4.1      Einrichtung des Editors
4.2      Einrichtung der Batch-Dateien
4.3      Beispiel 
5      Environment-Variablen
6      Verzeichnisse
7      Aufbau der Text-Eingabedateien
8      Grafikausgabe
9      Base-Dateien
9.1      Erzeugung von Base-Dateien mit makebas
9.2      Manuelle Erzeugung von Base-Dateien
10     Entstehungsgeschichte


1 Einleitung
============

METAFONT berechnet Bitmap-Zeichens„tze aus .mf-Dateien, welche die
Zeichen mathematisch beschreiben.

Ein Coprozessor wird nicht ben”tigt und hat keinen Einfluá auf die
Rechengeschwindigkeit.

Je nach Prozessor, Betriebssystem und Komplexit„t der zu bearbeitenden
Zeichens„tze k”nnen verschiedene Programmversionen verwendet werden.

    Programm   ³ Gr”áe ³ DOS ³ OS/2 1 ³OS/2 2 ³ 8088 ³ 80186 ³ 80286 ³80386
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ
    mf.exe     ³ std   ³  X  ³   -    ³   -   ³  X   ³   X   ³   X   ³ N/E
    mfp.exe    ³ std   ³  -  ³   X    ³  N/E  ³  -   ³   -   ³   X   ³ N/E
    mf186.exe  ³ std   ³  X  ³   -    ³   -   ³  -   ³   X   ³   X   ³ N/E
    mf386.exe  ³ big   ³  X  ³   -    ³   X   ³  -   ³   -   ³   -   ³  X
    bmf.exe    ³ big   ³  X  ³   -    ³   -   ³  X   ³   X   ³   X   ³ N/E
    bmfp.exe   ³ big   ³  -  ³   X    ³  N/E  ³  -   ³   -   ³   X   ³ N/E
    bmf186.exe ³ big   ³  X  ³   -    ³   -   ³  -   ³   X   ³   X   ³ N/E

`-' bedeutet `nicht unterst�tzt', `X' bedeutet `unterst�tzt', `N/E'
bedeutet `nicht empfohlen'. Die Spalte `OS/2 1' gilt f�r OS/2 1.x, die
Spalte `OS/2 2' gilt f�r OS/2 2.x und OS/2 3.  Die Spalte `80186' gilt
auch f�r die Prozessoren V20 und V30.

Hierbei ist zu beachten, daá mf186.exe etwas schneller als mf.exe
ist und etwas weniger Speicher ben”tigt. Ebenso ist bmf186.exe etwas
schneller als bmf.exe und ben”tigt etwas weniger Speicher.

Die big-Versionen bieten den vierfachen Speicherplatz, sind aber
mit Ausnahme von mf386.exe (also bmf.exe, bmfp.exe und bmf186.exe)
deutlich langsamer als die std-Versionen und ben”tigen mehr Speicher.
mf386.exe ist deutlich schneller als alle anderen Programmversionen.


2 Installation von METAFONT
===========================

mf386 ben”tigt emx oder rsx. Falls Sie das Paket emxrsx noch nicht
installiert haben, sollten Sie dies jetzt tun, wie in install.ger
beschrieben.


2.1 Online-Hilfe f�r mfpm
-------------------------

F�r die Online-Hilfe von mfpm (grafische Ausgabe unter OS/2) muá das
Verzeichnis \emtex\help in der Environment-Variablen HELP aufgef�hrt
werden, die in config.sys gesetzt werden muá. Beispiel:

    SET HELP=C:\OS2\HELP;C:\EMTEX\HELP

Žnderungen an config.sys werden erst beim n„chsten Systemstart
aktiviert.


2.2 Erstellung der Base-Dateien
-------------------------------

Base-Dateien sind Makropakete wie z.B. plain in einem
Schnelladeformat. Um eine Base-Datei zu erzeugen wird METAFONT im
INIMF-Modus verwendet, wobei METAFONT Makrodateien liest und eine
.bas-Dateie schreibt. Das Programm makebas hilft Ihnen beim Aufruf von
METAFONT zur Erzeugung einer Base-Datei.

Bevor Base-Dateien erzeugt werden k”nnen, m�ssen die Makrodateien f�r
das jeweilige Makropaket installiert sein, siehe install.ger.

Das weitere Verfahren h„ngt sowohl von der gew�nschten
METAFONT-Programmversion als auch vom Makropaket ab. (Bitte lesen Sie
diese Installationsanleitung vollst„ndig, bevor Sie zur Erstellung der
Base-Dateien schreiten.)


2.2.1 ...je nach METAFONT-Programmversion
-----------------------------------------

Die verschiedenen METAFONT-Programmversionen verwenden verschiedene
Verzeichnisse f�r die Base-Dateien. Auáerdem muá makebas wissen,
welche Programmversion verwendet werden soll.

METAFONT in Standardgr”áe (mf.exe, mf186.exe, mfp.exe):

    cd \emtex\mfbases
    makebas ...

16-bit big METAFONT (bmf.exe, bmf186.exe, bmfp.exe):

    cd \emtex\bmfbases
    makebas big ...

32-bit big METAFONT (mf386.exe):

    cd \emtex\bmfbases
    makebas 386 ...

mf386 und die groáen 16-bit-Versionen k”nnen dieselben Base-Dateien
verwenden.  Um die Programme f�r den 80186-Prozessor aufzurufen,
k”nnen Sie die Argumente `186' und `big186' verwenden; da aber diese
Programmversionen die gleichen Base-Dateien verwenden wie die f�r den
8088-Prozessor, brauchen Sie die Argumente `186' bzw. `big186' nur
falls Sie die Programme f�r den 8088 gel”scht haben oder diese wegen
Speichermangels nicht funktionieren.


2.2.2 ...und je nach Makropaket
-------------------------------

Weitere (oben durch `...' angedeutete) Argumente f�r makebas h„ngen
vom Makropaket ab:

plain   plain base (plain.bas)

cm      CMBASE f�r Computer Modern Zeichens„tze (cm.bas)

dx      DXBASE f�r DC-Zeichens„tze (dx.bas)

Die Erzeugung von cm.bas und dx.bas ist optional, METAFONT wird
dadurch auf Kosten des Plattenplatzes beschleunigt.  Nur plain.bas
wird unbedingt ben”tigt.


2.2.3 Weitere Einstellungen
---------------------------

makebas bietet weitere Argumente zur Einstellung verschiedener
Eigenschaften der zu erzeugenden Base-Datei.

Sie k”nnen METAFONT die Bildschirmgr”áe durch eines der Argumente
`640x200', `640x350', `800x600', `1024x768' und `1280x1024' mitteilen.
Die voreingestellte Bildschirmgr”áe ist 640x480, f�r welche kein
makebas-Argument existiert. Dies w„hlt NICHT den Grafikmodus
aus, es werden nur die Variablen screen_rows und screen_cols von
METAFONT gesetzt. Der von METAFONT verwendete Grafikmodus sollte der
Bildschirmgr”áe der Base-Datei entsprechen.

Durch Eingabe von

    makebas -l

erhalten Sie eine Liste der m”glichen Kommandozeilenargumente von
makebas.

Mit der -f Option k”nnen Sie den Namen der zu erzeugenden Base-Datei
„ndern. Ohne -f verwendet makebas einen voreingestellten Namen.

Mit der -b Option k”nnen Sie makebas eine Batch-Datei zur Verwendung
der Base-Datei erzeugen lassen.  Jedoch ist die Verwendung von
Batch-Dateien zum Aufruf von METAFONT nicht empfehlenswert, da das
Zeichen `=' in Argumenten von Batch-Dateien nicht verwendet werden
kann, aber f�r die Einstellung von `mode' ben”tigt wird.

Wenn Sie zus„tzlich zu -b auch -e angeben, wird eine Batch-Datei
erzeugt, die sich um den Aufruf eines Editors bei Eingabe von `E'
k�mmert, siehe unten.


2.2.4 Interaktiver Aufruf von makebas
-------------------------------------

Sie k”nnen makebas auch interaktiv verwenden:

    makebas -i

Wenn makebas auf diese Weise aufgerufen wird, werden Sie von makebas
nach Ihren W�nschen gefragt.  Durch Eingabe von `-' k”nnen Sie zur
jeweils vorangehenden Frage zur�ckgelangen.


2.2.5 Tips
----------

Nach dem Erzeugen der Base-Datei durch einen Aufruf von METAFONT sagt
Ihnen makebas wie Sie die neue Base-Datei verwenden k”nnen.

Auáerdem f�gt makebas die makebas-Kommandozeile f�r die erzeugte
Base-Datei ans Ende der LOG-Datei an. Wenn Sie sp„ter wissen
wollen, wie die Base-Datei erzeugt wurde (um sie z.B. f�r eine neue
METAFONT-Version neu zu erzeugen), k”nnen Sie diese Information am
Ende der LOG-Datei der Base-Datei finden.


3 Aufruf von METAFONT
=====================


3.1 Kommandozeile
-----------------

Die Kommandozeile von METAFONT sieht unter DOS wie folgt aus:

    <mf> [<options>] [&<base>] [<input_file>] [<MF_commands>]

Unter OS/2 ist bei Verwendung von cmd.exe vor das Zeichen `&' ein `^'
zu setzen:

    <mf> [<options>] [^&<base>] [<input_file>] [<MF_commands>]

F�r <mf> ist der Programmname (z.B. mf386) einzusetzen.

Alle Argumente in der Kommandozeile nach den Optionen (siehe unten)
werden als erste Eingabezeile f�r METAFONT interpretiert. Die erste
Eingabezeile ist die mit der Eingabeaufforderung `**'; bei dieser
Zeile kann mit `&base' eine Base-Datei geladen werden kann.  Wenn Sie
�ber die Kommandozeile ein Anf�hrungszeichen an METAFONT �bergeben
wollen, so m�ssen Sie `\"' eingeben. Wenn Sie einen Dateinamen
in der Kommandozeile angeben, m�ssen Sie folgendes beachten:
Da METAFONT das Zeichen `\' speziell auffaát (Leeroperation),
m�ssen Sie als Verzeichnistrennzeichen das Zeichen `/' verwenden.
Da von dieser METAFONT-Version das Zeichen `/' am Anfang eines
Kommandozeilenarguments als Anfang einer Option betrachtet (wenn
das Betriebssystem nicht so eingestellt ist, daá `-' f�r Optionen
verwendet wird), m�ssen Sie, falls der Dateiname mit `/' beginnt, die
Laufwerksbezeichnung voransetzen.

Richtig:

    mf d:/mymf/meinfont

Falsch:

    mf /mymf/meinfont
    mf \mymf\meinfont
    mf d:\mymf\meinfont


3.2 Optionen
------------

Alle Optionen werden mit `-' oder `/' eingeleitet. Optionen werden
durch Leerzeichen getrennt oder umittelbar von einer weiteren Option
gefolgt, die dann aber mit `/' beginnen muá. Wenn Ihr Betriebssystem
so eingestellt ist, daá `-' statt `/' f�r Kommandozeilenoptionen
verwendet wird, k”nnen Sie Optionen nur durch `-' einleiten und
Optionen m�ssen durch Leerzeichen getrennt werden. Sie k”nnen dann
aber in Pfaden das Zeichen `/' verwenden, z.B.:

    mf -i -mp50000 /mymf/mybase dump

Bei normaler Einstellung (`/' f�r Optionen) sollten Sie

    mf /i/mp50000 c:\mymf\mybase dump

eingeben. In dieser Anleitung wird immer `/' verwendet. Groá- und
Kleinschreibung wird zur Zeit nicht unterschieden.

Die folgenden Optionen stehen zur Verf�gung:

/8

    Zeichen mit Codes 128 bis 254 werden in Eingabedateien akzeptiert.

/a*

    Hiermit wird der Name der Datei f�r den automatischen Editoraufruf
    eingestellt. Zwischen `/a' und dem Dateinamen kann `:', `=',
    `:=' oder gar nichts stehen. In diesem Dateinamen muá `\' als
    Verzeichnistrennzeichen verwendet werden, falls Ihr Betriebssystem
    nicht so eingestellt ist, daá `-' f�r Optionen verwendet wird.
    Weitere Informationen: Siehe unten.

/b

    batchmode aktivieren.

/d*

    Mit dieser Option k”nnen spezielle Features abgeschaltet werden.
    F�r jedes Feature gibt es einen Buchstaben; Sie k”nnen nach /d
    auch mehrere Buchstaben angeben. Wenn Sie keine Buchstaben, also
    nur /d, angeben, werden alle hier erw„hnten Features abgeschaltet.

    b       Interrupt-Handler f�r Ctrl-Break nicht installieren

    e       Expanded Memory (EMS) nicht verwenden

    u       Upper Memory Blocks (UMB) nicht verwenden

    x       Extended Memory (XMS) nicht verwenden

    Diese Option wird von mf386 und den OS/2-Versionen ignoriert.

    Beispiel: /deu verhindert die Benutzung von EMS und UMB, aber
    nicht die Verwendung von XMS.

/e

    errorstopmode aktivieren.

/g*

    Grafikmodus einstellen:

    /gc     CGA 320x200

    /ge     EGA 640x200 oder 640x350

    /gv     VGA 640x480.

    /gw     VESA 800x600

    /gx     VESA 1024x768

    Ohne /g* wird der Grafikadapter automatisch festgestellt, jedoch
    werden die VESA-Modi nicht automatisch verwendet.  Unter OS/2 wird
    mit dieser Option die Fenstergr”áe eingestellt. mf386 unterst�tzt
    keine Grafikausgabe unter DOS.

/i

    INIMF (Base-Datei erzeugen).

/l

    Kleine Priorit„t setzen, so daá METAFONT fast nur dann l„uft, wenn
    der Rechner sonst nichts besseres zu tun hat (nur OS/2).

/mp#

    Speichergr”áe f�r strings einstellen: 20000 bis 65500,
    Voreinstellung ist 35000.

/n

    nonstopmode aktivieren.

/o

    8-Bit-Zeichensatz (Codes 128 bis 254) f�r Ausgabe zulassen. Wirkt
    sich nur in INIMF und sonst bei Verwendung einer mit /o erstellten
    Base-Datei aus. Ausgabe eines `„' ohne /o: ^^84, mit /o: „.

/s

    scrollmode aktivieren.

Optionen k”nnen auch in der Environment-Variablen MFOPT angegeben
werden, diese werden vor den in der Kommandozeile angegebenen
beachtet.

Falls keine Eingabedatei angegeben wird, m�ssen die METAFONT-Kommandos
durch `\' eingeleitet werden.

Beispiele:

    mf -s &cm \mode=laserjet; input myfont
    mf /i plain.ini


3.3 Anf�hrungszeichen in der Kommandozeile
------------------------------------------

Wenn Sie �ber die Kommandozeile ein Anf�hrungszeichen an METAFONT
�bergeben wollen, so m�ssen Sie \" eingeben, z.B.

    mf \smode=\"mymode\"; input cmr10


4 Automatischer Aufruf eines Editors
====================================

Wenn METAFONT einen Fehler feststellt und die Eingabe aus einer Datei
erfolgt, so kann mit `E' ein Editor aufgerufen werden; siehe The
METAFONTbook, Seite 43.


4.1 Einrichtung des Editors
---------------------------

Wenn Sie METAFONT durch Eingabe von `E' beenden, schreibt METAFONT
die Zeilennummer, den Dateinamen der betreffenden Eingabedatei und
den Dateinamen der LOG-Datei in eine Datei, die dann zum Aufruf des
Editors verwendet wird.

šber die Environment-Variable EMTEXED kann eingestellt werden, was
genau in diese Datei geschrieben werden soll. Dabei steht `%1' f�r
die Zeilennummer, `%2' f�r den kompletten Pfadnamen der Eingabedatei
und `%3' f�r den kompletten Pfadnamen der LOG-Datei. Mit `%%' kann
ein Prozentzeichen eingef�gt werden.  Wenn die Environment-Variable
EMTEXED nicht gesetzt ist, wird als Maske

    emtexed %1 %2 %3

verwendet, d.h. das Programm oder die Batch-Datei emtexed wird mit
drei Argumenten (Zeilennummer, Eingabedatei, LOG-Datei) aufgerufen.
Wenn Sie z.B. den Norton-Editor verwenden, k”nnen Sie

    set emtexed=ne +%1 %2

eingeben. F�r QEdit v2.1 k”nnen Sie

    set emtexed=q %2 -n%1

verwenden. Bitte beachten Sie, daá Sie Prozentzeichen verdoppeln
m�ssen wenn Sie EMTEXED in einer Batch-Datei (z.B. in autoexec.bat,
aber nicht config.sys) setzen:

    set emtexed=q %%2 -n%%1

Falls Sie EMTEXED nicht setzen wollen, k”nnen Sie auch eine
Batch-Datei emtexed.bat bzw. emtexed.cmd erstellen, die den Editor
aufruft:

    q %2 -n%1

Wurde z.B. in Zeile 172 der Datei test.mf (Verzeichnis d:\mymf) ein
Fehler entdeckt, so sieht nach Verlassen von METAFONT mit `E' die von
METAFONT geschriebene Batch-Datei wie folgt aus (Environment-Variable
EMTEXED nicht gesetzt):

    emtexed 172 d:\mymf\test.mf d:\mymf\test.log

F�r GNU Emacs unter OS/2 empfiehlt sich folgende Einstellung:

    set emtexed=emacsclient +%1 %2

Beim Start von Emacs sollte das Kommando server-start ausgef�hrt
werden. Mit dieser Einstellung wird f�r obiges Beispiel die Datei

    emacsclient +172 d:\mymf\test.mf d:\mymf\test.log

geschrieben.


4.2 Einrichtung der Batch-Dateien
---------------------------------

Mit /a* wird der Name der Datei eingestellt, in die die Zeilennummer,
der Dateiname der betreffenden Eingabedatei und der Dateiname der
LOG-Datei geschrieben wird.

Um automatisch einen Editor aufrufen zu k”nenn, m�ssen Sie METAFONT
�ber eine Batch-Datei aufrufen, z.B. �ber mfed.bat (bzw. mfed.cmd):

    @echo off
    rem mfed.bat
    if exist mfed2.bat del mfed2.bat
    mf /a=mfed2.bat %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
    if exist mfed2.bat mfed2

Vorsicht bei Benutzung eines Netzwerks: Hier m�ssen f�r jeden Benutzer
verschiedene Batch-Dateien verwendet werden, damit es nicht zu
Konflikten kommt. Sie k”nnen hierzu Environment-Variablen benutzen.

Wenn Sie die Environment-Variable EMTEXED nicht ben�tzen, m�ssen
Sie eine weitere Batch-Datei namens emtexed.bat (bzw. emtexed.cmd)
anlegen, die dann den Editor aufruft.


4.3 Beispiel 
-------------

Nun noch ein Beispiel f�r die Programmer's WorkBench (und den
Microsoft Editor) unter OS/2. Hier ist es empfehlenswert, den Editor
dauernd geladen zu lassen. Der Aufruf von METAFONT erfolgt mit
folgender Batch-Datei (cmmfed.cmd):

    @echo off
    rem cmmfed.cmd
    set emtexed=%%2 %%1
    mfp -a=c:\init\emtexed.m ^&cm %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

Wenn Sie nun f�r die Programmer's WorkBench folgende Makros definieren

    texed:=Arg "c:\\init\\emtexed.m" Setfile Begfile Arg Setfile -> _texed2
    _texed2:=Setfile Arg Arg " [0-9]" Psearch -> _texed3
    _texed3:=Right Arg Endline Lasttext Mark Arg Refresh Lasttext Mark

(f�r den Microsoft-Editor:)

    texed:=Arg "c:\\init\\emtexed.m" Setfile Arg Mpage Arg Setfile -> _texed2
    _texed2:=Setfile Arg Arg " [0-9]" Psearch -> _texed3
    _texed3:=Right Arg Endline " " Emacscdel Mark Arg Refresh Lasttext Mark

und mit

    texed:Ctrl+E

einer Taste zuweisen, k”nnen Sie durch Dr�cken von Ctrl+E zur
gew�nschten Zeile kommen (das Verzeichnis c:\init muá existieren, die
Datei c:\init\emtexed.m muá existieren, bevor Ctrl+E gedr�ckt wird).


5 Environment-Variablen
=======================

BMFBAS

    f�r Base-Dateien und mf.pool (big-Versionen)

EMTEXDIR

    emTeX-Verzeichnis

EMTEXED

    Maske f�r Editoraufruf (siehe oben)

MFBAS

    f�r Base-Dateien und mf.pool (std-Versionen)

MFINPUT

    f�r Eingabedateien

MFOPT

    Optionen (siehe oben)

TMP

    Verzeichnis f�r tempor„re Daten


6 Verzeichnisse
===============

Die folgenden Verzeichnisse sind voreingestellt:

\emtex\bmfbases

    Base-Dateien und mf.pool (big-Versionen)

\emtex\mfbases

    Base-Dateien und mf.pool (std-Versionen)

\emtex\mfinput

    f�r Eingabedateien

Mit den Environment-Variablen BMFBAS, MFBAS und EMTEXDIR k”nnen andere
Verzeichnisse eingestellt werden.

In tex.doc finden Sie n„here Angaben zur Suche von Dateien,
insbesondere zu EMTEXDIR, zum rekursiven Durchsuchen von
Unterverzeichnissen und zum Abschneiden von Dateinamen.


7 Aufbau der Text-Eingabedateien
================================

Als Zeilenende werden CR, LF sowie CR/LF erkannt.

Ctrl-Z wird als Dateiendemarkierung behandelt.


8 Grafikausgabe
===============

Grafikausgabe ist unter DOS nur bei Verwendung folgender Grafikadapter
m”glich: CGA, EGA, VGA, sowie hierzu kompatible Grafikadapter. mf386
unterst�tzt keine Grafikausgabe unter DOS.

Unter Presentation Manager (OS/2) erfolgt die Grafikausgabe in einem
zweiten Fenster.


9 Base-Dateien
==============

Base-Dateien sind Makropakete wie z.B. CMBASE in einem
Schnelladeformat. Um eine Base-Datei zu erzeugen wird METAFONT im
INIMF-Modus verwendet, wobei METAFONT Makrodateien liest und eine
.bas-Datei schreibt.

Die METAFONT-Programme von emTeX verwenden zwei verschiedene Arten
von Base-Dateien, eine Art f�r jede Programmversion (Gr”áe). F�r jede
dieser zwei Arten ist ein Verzeichnis voreingestellt:

- die normalgroáen METAFONT-Programme (mf.exe, mf186.exe und mfp.exe)
  k”nnen dieselben Base-Dateien verwenden, das voreingestellte
  Verzeichnis ist \emtex\mfbases

- die groáen METAFONT-Programme (bmf.exe, bmf186.exe, bmfp.exe
  und mf386.exe) k”nnen dieselben Base-Dateien verwenden, das
  voreingestellte Verzeichnis ist \emtex\bmfbases.

Falls Sie versuchen, eine falsche Art Base-Datei zu verwenden, gibt
METAFONT die folgende Fehlermeldung aus:

    (Fatal base file error; I'm stymied)

Diese Fehlermeldung erfolgt auch, falls die METAFONT-Version, die
die Base-Datei laden soll, nicht mit der METAFONT-Version. die die
Base-Datei erzeugt hat, �bereinstimmt.


9.1 Erzeugung von Base-Dateien mit makebas
------------------------------------------

Das Programm makebas hilft Ihnen beim Aufruf von METAFONT zur
Erzeugung einer Base-Datei. makebas besitzt zwei Betriebsarten:

Expert mode
        Alle Argumente werden in der Kommandozeile angegeben. Diese
        Methode ist am bequemsten, falls Sie genau wissen, was Sie
        wollen oder falls Ihnen dies genau gesagt wurde (z.B von
        dieser Anleitung).

Interactive mode
        makebas fragt Sie nach Ihren W�nschen, wenn Sie makebas mit

            makebas -i

        aufrufen.

Auáerdem k”nnen Sie mit

    makebas -l

eine Liste der m”glichen Argumente f�r den `Expert mode' erhalten.
Manche der Argumente k”nnen wegen fehlender Dateien oder nicht
installierter Pakete unzul„ssig sein, diese sind mit `*' markiert.


9.2 Manuelle Erzeugung von Base-Dateien
---------------------------------------

Es wird empfohlen, Base-Dateien mit makebas zu erzeugen (siehe oben).
In manchen F„llen kann es erforderlich sein, Base-Dateien manuell zu
erzeugen.

Zum Erzeugen von Base-Dateien wird INIMF verwendet. INIMF wird beim
METAFONT von emTeX durch die Option /i aktiviert.

INIMF-Beispiele:

- Base-Datei f�r die PLAIN-Base erzeugen:

      mf386 /i plain; input local; dump

- Base-Datei f�r die CMBASE-Base erzeugen und `laserjet' als METAFONT
  mode voreinstellen:

      mf386 /i cm.ini

  Die Datei `cm.ini' sollte wie folgt aussehen:

      input plain;
      input cmbase;
      input local;
      mode:=laserjet;
      dump


10 Entstehungsgeschichte
========================


METAFONT 2.71 [3c-beta1]
------------------------

- METAFONT 2.71

- Fehler beseitigt: Wenn die letzte Zeile einer Datei nicht mit CR,
  LF oder Ctrl-Z endete, wurde die Fehlermeldung `Buffer overflow'
  ausgegeben

- Anzahl der Strings von 2200 auf 2500 erh”ht (big-Versionen: 3000)

- mf286.exe durch mf186.exe ersetzt

- mf386.exe

- Unter DOS wird nun Extended Memory (XMS) unterst�tzt. Falls
  vorhanden und vom XMS-Treiber unterst�tzt, werden nun Upper Memory
  Blocks (UMB) verwendet

- Neue Kommandozeilenoptionen:

  -de     Expanded memory (EMS) nicht verwenden

  -du     Upper Memory Blocks (UMB) nicht verwenden

  -dx     Extended memory (XMS) nicht verwenden

  -d      entspricht -deux

- Switch-Character wird beachtet

- Stack vergr”áert

- Parameter max_in_open auf 10 vergr”áert.

- Gr”áe der Base-Dateien reduziert.


METAFONT 2.71 [3c-beta2]
------------------------

- Unter OS/2 werden jetzt lange Dateinamen unterst�tzt -- bitte MFjob
  1.1m oder sp„ter verwenden

- Dateinamen werden nun anders abgeschnitten: Die 5+3.3-Regel wird vor
  der 8.3-Regel angewandt

- Dateien mit Namen die zwei oder mehr Punkte enthalten k”nnen unter
  DOS weder gelesen noch geschrieben werden

- Das voreingestellte Verzeichnis (z.B. \emtex\mfinput) wird nicht
  mehr zus„tzlich zu den per Environment-Variable (z.B. MFINPUT)
  eingestellten Verzeichnissen durchsucht

- Verzeichnisse k”nnen nun rekursiv durchsucht werden. Um eine Ebene
  von Unterverzeichnissen zu durchsuchen, f�gen Sie `!' an den
  Pfadnamen an, um alle Ebenen von Unterverzeichnissen zu durchsuchen,
  f�gen Sie `!!' an den Pfadnamen an

- Mit der neuen Environment-Variablen EMTEXDIR kann das
  emTeX-Hauptverzeichnis ge„ndert werden

- Die Environment-Variable EMTEXDRV und die Kommandozeilenoption /pv
  wurden entfernt; Sie sollten stattdessen EMTEXDIR verwenden. Z.B.
  k”nnen Sie

      set emtexdrv=c

  durch

      set emtexdir=c:\emtex

  ersetzen

- Programmschleifen welche keine Bildschirmausgabe erzeugen k”nnen
  nun mit Ctrl-Break unterbrochen werden. Dies kann mit der
  Kommandozeilenoption /db abgeschaltet werden (f�r Rechner bei denen
  Interrupt 1B nicht f�r diesen Zweck verwendet werden kann)

- mf386 unterst�tzt nun Grafikausgabe unter OS/2 (mit mfpm386.ovl)

- Vor jeder Eingabe werden nun die Ausgabepuffer geleert. Dies ist
  unter OS/2 n�tzlich, falls die Ausgabe von METAFONT �ber eine Pipe
  weiterverarbeitet wird.

- Die Bildschirmausgabe wurde beschleunigt, insbesondere bei
  Verwendung von TeX unter GNU Emacs unter OS/2

- Die Tastatureingabe funktioniert nun unter GNU Emacs unter OS/2

- Problem von mf386 mit VSHIELD /SWAP beseitigt

- šberpr�fung, ob V20 oder V30 vorhanden ist, korrigiert (mf186,
  bmf186)

- mf386 unterst�tzt unter OS/2 nun die Option /l

- mfpm hat nun eine Aktionsleiste statt der zus„tzlichen Men�punkte im
  Systemmen�

- Die Online-Hilfe f�r mfpm ist nun in Deutsch und Englisch
  verf�gbar -- bitte l”schen Sie die nicht mehr ben”tigte Datei
  \emtex\help\mfpm.hlp

- mfpm.ovl funktioniert nicht mehr unter OS/2 1.1, es wird nun
  mindestens OS/2 1.2 ben”tigt


METAFONT 2.71 [3c-beta3]
------------------------

- gftopk.exe unterst�tzt nun lange Dateinamen unter OS/2

- mf386.exe st�rzt beim Versuch, Grafikausgabe unter DOS zu erhalten,
  nicht mehr ab


METAFONT 2.71 [3c-beta4]
------------------------

- Die Maximalzahl der fontdimen-Parameter wurde von 50 auf 64 erh”ht

- Die Kommandozeile wird nun sofort nach ** angezeigt

- Abbruch mit Fehlermeldung falls beim Schreiben einer Datei ein
  Fehler auftritt

- Seltsames Verhalten von gftopk.exe unter OS/2 korrigiert


METAFONT 2.71 [3c-beta5]
------------------------

- Fehler in mfpm386.ovl beseitigt

- Unter OS/2 ist mit /gx die neue Fenstergr”áe 1024x768 einstellbar


METAFONT 2.718 [3c-beta6]
-------------------------

- Programmdateien wurden von \emtex nach \emtex\bin verlegt. Deshalb
  sollten Sie bereits installierte Pakete mit remove.exe entfernen und
  \emtex\bin in den Suchpfad (PATH) aufnehmen

- emx.dll und emx.exe wurden in emxrsx.zip verlegt

- VESA-Grafikmodi 800x600 und 1024x768 werden nun unterst�tzt

- METAFONT 2.718


METAFONT 2.718 [3c-beta7]
-------------------------

- mf386.exe kann jetzt mit dem rsx-DOS-Extender verwendet werden ohne
  daá die Environment-Variable RSXOPT gesetzt werden muá

- F�r Base-Dateien wird jetzt auch auf HPFS die Namenserweiterung
  `.bas' verwendet

- Neuer Code in local.mf sorgt daf�r, daá sich METAFONT beschwert,
  wenn ein unbekannter METAFONT-Mode verwendet wird

- Neues Programm makebas zur Erstellung von Base-Dateien

- ega.mf wurde durch s640x480.mf etc. ersetzt


METAFONT 2.718 [3c-beta8]
-------------------------

- Neuer METAFONT mode: epsonsty

- Genauere šberpr�fung von Base-Dateien

- makebas verbessert


METAFONT 2.718 [4a]
-------------------

- Nur die Versionsnummer wurde ge„ndert


METAFONT 2.718 [4b]
-------------------

- Die 16-bit-Versionen von METAFONT (mf.exe usw.) stellten den
  Interrupt-Vektor 1B nicht wieder her, so daá ein Systemabsturz
  erfolgt, wenn Ctrl-Break nach Beendigung von METAFONT gedr�ckt wurde

                -------- Ende von METAFONT.DOC -------------